外墙清洗方法

根据现场情况采用高空绳、吊板作业方法进行清洗，局部配合使用升降设备，灵活快捷、不占用场地、干扰小，主要清洗步骤如下：

第一遍水洗：先用清洗剂对相应材料、污垢进行清洗。

水洗程序：

用水管将外墙面上的浮尘冲掉；

用涂水器将清洗剂均匀涂在外墙上，并反复擦洗；

用清水将污垢冲洗干净；

第二遍刮洗：再对玻璃幕采用刮洗，以保持其光洁明亮。

刮洗程序：

先用涂水器将清洗剂均匀涂在玻璃幕表面，并擦洗；

用玻璃刮将玻璃表面刮净；

用毛巾将玻璃窗框及密封胶擦干净；

施工工艺

1、铝板清洗：上水器沾稀释的铝板清洗液,来回涂擦铝板表面及接缝处至污渍脱落后,玻璃刮刮净表面污水,干毛巾擦净接缝处；

2、玻璃清洗:上水器沾稀释的玻璃清洗液涂擦玻璃表面及铝合金窗框,玻璃刮刮净表面污水,干毛巾擦净窗框及窗框周边接缝处和窗台。

3、石材清洗：上水器沾中性清洁剂涂擦石材表面,玻璃刮刮净污水或高压水冲净墙面污渍,毛巾擦净石材接缝处污渍。

外墙清洗标准：

| 清洗内容 | 清洗标准 |
| --- | --- |
| 玻璃 | 明亮、无水印、无污渍 |
| 石材 | 光亮、无水印、无污渍 |
| 铝板 | 光亮、无水印、无污渍 |
| 窗框 | 无尘、无水印、无污渍 |
| 框架、结构 | 无尘、无水印、无污渍 |