滁州学院琅琊校区美术实验室搭建改造及艺术展厅改造设计

具体设计要求

一、雕塑陶艺实验室新建设计：

- 搭建的房屋原则上与原来建筑风格基本统一；

- 平面混泥土浇筑屋顶，安装三个天窗，越大越好（按照相应规格建设）、在同一条水平线上；

- 要求能隔热，保温；并吊顶，安装工业吊灯。

- 三相四线进入各个房间；安装两个空气开关，砖墙处两米远安装一个5孔插座；

- 陶艺雕塑教室和木工教室之间的墙面，封堵两个窗户和一趟门，另外将原有的一个窗户改成一趟门；将该墙（陶艺雕塑教室内）原有的墙面砖铲掉，刷成白色。

- 地板铺设用防滑亚光瓷砖或者水磨石地面；

- 建泥池两个，安装自来水。在没有窗户的墙面，要安装若干射灯。

- 门窗全部钢结构无色玻璃类。

- 大门用钢化玻璃，要求两扇对开，。

- 室内全部刷白。

二、木工实验室改造设计：

- 地板铺设用防滑亚光瓷砖或者水磨石地面；

- 墙面全部刷白；

- 三相四线进入各个房间；安装多个空气开关，砖墙处两米远安装一个5孔插座；

- 安装工业吊灯，在没有窗户的墙面安装射灯。

- 安装通风换气的相应设备，保证房间通风，吸尘。

6、室内原有的门全部换成实木门，封堵原来停车场旁边的小门，改成窗户，将中间的窗户改成双开玻璃门。

三、室外改造设计：

室外的靠球场院墙铲掉，做防水、安装缕空护栏。

四、艺术展厅改造设计：

1、室内隔墙砸掉；

2、窗户在安全情况下尽量开大；

3、三相四线进屋，安装多个空气开关和插座，

- 修整屋后排水，小房间水池移走。

- 安装空气开关及5孔插座，（2米远一个）。